## Slide 1
© Atos Group
供应商交期
与供应商绩效管理
2026.08.21
业务诊断咨询及SAP系统升级实施项目
Notes: 各位领导，大家好。
今天我代表项目组，向大家汇报《供应商交期可视化与供应商绩效管理》高价值业务场景解决方案。
本方案聚焦SRM与SAP协同中的交期透明化和供应商绩效闭环两大核心痛点，关联需求号A0616和A0017。

## Slide 2
Atos Confidential
01
专项方案综述
02
方案详解及系统实现
目录
03
配套行动计划
04
附录：相关文档及原始数据
Notes: 各位领导、各位同事，大家好。
今天我们将围绕数字化转型项目进行详细汇报。
本次汇报的目录共分为九个部分，从管理层的执行摘要开始，我们将深入剖析现状问题、明确建设目标与治理架构，并重点介绍六项建设任务及SAP系统的本期落地方案。
同时，我们也会对实施路径、价值评估、风险应对以及后续的决策事项进行全面阐述。
接下来，让我们正式进入第一部分。

## Slide 3: 专项方案综述
01

## Slide 4
供应商交期与供应商绩效管理：方案总览
项目目标：
建立物料交付周期主数据治理机制，交期主数据治理方案确认实现交期信息标准化。（ 一期）
打通SRM交货承诺至SAP采购订单回传链路，自动生成交货计划明细。 （ 一期）
构建供应商交期绩效考核平台，形成冻结/黑名单联动机制，实现绩效约束系统化。 （ 二期）
提升客户交期承诺准确率，极大降低线下沟通成本，增强供应链响应能力。 （ 二期）
项目方案：
2.1 交期主数据治理：采购视图字段强制维护，SRM交付周期总览，多供应商差异化管理
2.2 交货计划协同：SRM承诺日期必填，异步接口回传SAP生成交货计划明细(ZMR21)
2.3 供应商绩效闭环：SRM交期准时率考核，结果联动SAP冻结/黑名单与解冻审批
2.4 交期可视化分析：到货时间实时查询，客户承诺辅助决策，采购驾驶舱与配额优化
现状：
物料主数据交付周期字段缺失或未强制维护。
SRM交货承诺日期未回传SAP采购订单。
采购与车间线下反复沟通确认到货时间。
客户交期承诺被动且准确性低。
供应商交期不回复或不准时无系统约束。
供应商绩效未与冻结/黑名单机制联动。
主要差距：
交期主数据未形成强制治理机制。
SRM与SAP交期数据协同存在断点。
供应商绩效缺少系统抓手。
客户交期承诺缺少数据支撑。
采购执行缺少交期事前控制。
交期管理：线下沟通 → 系统实时可视化
货源分配：低价优先 → 交期+价格综合最优
绩效约束：人工考核 → 系统自动联动冻结
客户承诺：被动预估 → 数据驱动精准承诺
✓ 物料交付周期主数据强制治理
✓ SRM交货承诺日期回传SAP接口
✓ 采购订单交货计划明细自动生成
✓ 供应商绩效考核平台建设
✓ 绩效结果联动SAP冻结/黑名单
✓ 交期可视化报表与采购驾驶舱
主责：供应链中心、制造基地运营中心、采购部
配合：数智化部、质量管理部、销售部
外部：SAP实施团队、SRM厂商
历史数据清洗量大→制定分批清洗计划与校验规则
SRM接口边界需确认→提前组织双方接口评审与联调
绩效规则需业务确认→设立业务决策点与签字确认机制
关键用户需全程参与→明确UAT责任人与投入时间保障
交期透明：在管物料到货时间100%可查询（按月统计）
协同效率：采购-车间线下沟通量减少60%（按周抽样）
承诺准确：客户交期承诺准确率提升至90%（按订单统计）
绩效闭环：达标违规自动冻结率100%（按季度考核）
8 业务价值和数字化指标
1 目标和范围
2 现状/差距
3 业务变革
4 关键任务
5 责任部门
7 风险与项目依赖
6 里程碑
M1 交期主数据治理方案确认
M2 SRM交期回传接口开发上线
M3 供应商绩效联动机制上线
M4 交期可视化驾驶舱上线
Notes: 本页是方案总览，从目标范围、现状差距、业务变革、关键任务、责任部门、里程碑、风险依赖、业务价值八个维度全面呈现。
核心目标是建立交期主数据治理、打通SRM到SAP的交货计划回传、构建供应商绩效与冻结联动的闭环，最终实现交期可视化和绩效系统化。

## Slide 5
供应商交期与绩效管理核心痛点-交期不透明，绩效无抓手
交期与绩效
管控体系
诊断
01 数据维度
物料主数据交付周期字段缺失或未强制维护，多供应商交期差异无法识别，影响MRP运行准确性。
SRM交货单承诺日期未回传SAP采购订单，交货计划明细无法自动生成，到货时间不可视。
02 协同维度
采购与成品车间无法实时获知物料到货时间，依赖邮件/电话反复确认，生产计划频繁调整。
客户交期承诺被动且准确率低，交付不达预期引发订单流失风险，客户满意度持续下降。
03 绩效维度
供应商交期不回复或不准时行为未与SAP冻结/黑名单机制联动，违规成本为零。
绩效约束缺乏系统抓手，考核结果无法自动驱动采购管控动作，供应商管理停留在人工层面。
"须从交期数据透明化与绩效闭环双维度同步治理，单点优化难以根治；需构建SRM与SAP协同的交期绩效一体化管控体系，实现数据驱动的供应商管理。"
Notes: 从数据、协同、绩效三个维度分析当前供应商交期管理的痛点。
数据维度，物料主数据交付周期字段缺失，SRM承诺日期未回传SAP；协同维度，采购与车间线下反复沟通，客户交期承诺被动；绩效维度，供应商不准时行为未与冻结黑名单联动，缺乏系统抓手。

## Slide 6
02
方案详解及系统实现
Notes: Click to add text

## Slide 7
供应商交期可视化：从主数据到交货计划的全链路透明
关联需求：A0616
01 交期主数据治理
物料主数据采购视图新增交付周期字段并设为必填，新建/扩展物料时强制校验，历史数据分批清洗补录。
同一物料多供应商时，按信息记录维度维护交付周期，支持差异化管理与配额计算。
SRM提供供应商交付周期总览表，作为采购申请转订单时的交期参考与配额依据。
02 SRM交货承诺回传
SRM交货单承诺日期设为必填，供应商必须在规定时限内回复确认，超时自动升级预警通知采购。
SRM承诺日期通过异步接口（REST/IDoc）回传SAP，经BAPI_PO_CHANGE写入采购订单交货计划行。
自定义事务代码支持交货计划明细的批量查询、调整与异常监控，接口失败支持重试与告警。
03 交期可视化与决策
自定义报表支持按物料/供应商批量查询交付周期与到货时间，成品车间实时获知缺料风险。
基于物料交付时间与BOM展开快速回复客户交期，销售订单可用性检查准确率提升。
采购订单分配支持按交付最快供应商自动配额，兼顾价格与交期综合最优，减少紧急采购。
业务流程：物料主数据维护交付周期（MARC） → SRM供应商确认承诺日期 → 异步接口回传SAP经BAPI_PO_CHANGE写入EKET → 自定义报表实时查询到货时间 → 销售ATP精准承诺客户交期
系统实现：SAP物料主数据字段增强（ZZ/YY命名空间） + SRM交货单必填校验 + SRM→SAP异步接口（含重试/幂等/告警） +交货计划维护 +批量查询 + 配额管理差异化逻辑
顾问意见：优先利用SAP标准配额管理实现交期因子配额，最小化定制；接口需设计幂等性与异常重试队列，避免PO已收货后日期变更；历史数据清洗建议按物料组分批推进，关键物料优先。
Notes: 本页详细解读A0616需求的供应商交期可视化方案。
核心是三步：交期主数据强制治理、SRM交货承诺回传SAP生成交货计划明细、交期可视化支撑客户精准承诺。事务代码ZMR21用于交货计划明细查询。

## Slide 8
供应商绩效闭环：交期考核与SAP冻结/黑名单联动
关联需求：A0017
启动SRM供应商绩效考核
• 纳入供应商绩效考核体系，增强绩效报表，新增交期准时率指标（准时交货数/应交货总数×100%，按月统计）
• 自动识别供应商交期不回复或不准时行为，记录违规次数与严重等级，连续3次违规触发预警
• 定期（月度/季度）生成供应商交期绩效排名，为采购配额分配与战略寻源提供数据支撑
• 绩效结果在SRM中评估后，低于阈值（如准时率<70%）自动进入黑名单准入审批流程
→
SAP供应商冻结/黑名单联动
• SRM绩效评估结果通过接口关联SAP，对不合格供应商自动触发采购组织级冻结（XK05），避免过度冻结
• 冻结后供应商无法创建新采购订单（ME21N增强校验），在途订单允许继续收货，实现业务硬约束
• 支持解冻审批流程（采购经理→供应链总监），供应商提交整改报告并达标后恢复供货资格
• 黑名单供应商在SAP主数据中标识（LFA1自定义字段），全集团范围共享管控，支持审计追溯
闭环流程：SRM交期数据采集（MIGO收货日期vs承诺日期） → 月度交期准时率计算与排名 → 低于阈值自动触发黑名单评估 → 相关负责人审批 → 接口联动SAP采购组织级冻结 → 冻结后禁止新建PO → 供应商整改并提交报告 → 审批解冻恢复供货资格
配套优化：供应商通知待办消息优化——订单发出后自动推送SRM待办与邮件提醒供应商确认交期，超时24小时未回复自动升级至采购专员，超时72小时升级至采购经理，减少交期不回复现象。
顾问意见：建议先在SRM绩效考核中评估后决定是否进入黑名单，再关联SAP做采购组织级冻结，避免直接冻结影响在途业务；冻结粒度建议按采购组织而非全集团，保留其他基地供货灵活性；解冻流程需明确整改验收标准与SLA。
Notes: 本页解读A0017需求的供应商绩效闭环方案，属于二期建设内容。
核心是SRM交期绩效考核与SAP冻结/黑名单的联动，形成"考核-评估-冻结-整改-解冻"的完整闭环。顾问建议先在SRM评估再联动SAP冻结，确保业务平稳。

## Slide 9
系统实现：SRM与SAP交期绩效协同接口架构
SRM系统
供应商协同平台
SAP S/4 HANA
采购执行与管控平台
接口1（异步REST/IDoc）：SRM承诺日期回传 → BAPI_PO_CHANGE写入EKET → ZMR21查询
接口2（异步触发）：SRM绩效评估结果 → XK05采购组织级冻结 → LFA1黑名单标识
SRM侧功能启用/增强
• 启动SRM供应商交期绩效考核模块，准时率按月计算，支持权重配置
• 交货单承诺日期设为必填，超时24h/72h两级升级预警
• 供应商交付周期总览表，支持按物料/供应商/采购组织多维查询
• 订单发出后自动推送SRM待办+邮件，超时自动升级至采购经理
• 绩效评估工作台，支持黑名单准入审批、解冻审批与审计日志
SAP侧功能增强
• 物料主数据采购视图（MARC）新增交付周期字段，MM01/MM02必填校验
• BAPI_PO_CHANGE自动写入交货计划行（EKET），ZMR21支持批量维护
• 供应商主数据（LFA1）新增黑名单标识字段，接口接收SRM绩效结果
• ME21N/ME22N增强校验：冻结供应商禁止创建PO，在途订单允许收货
• ZMR61物料到货时间批量查询报表 + 采购驾驶舱（Fiori/BI）实时监控
Notes: 本页展示SRM与SAP的双系统协同架构。
核心是两个接口：交货承诺日期回传生成采购订单交货计划明细，绩效评估结果联动SAP供应商冻结。SRM侧重供应商协同和绩效考核，SAP侧重主数据治理和采购执行管控。

## Slide 10
03
配套行动计划
Notes: Click to add text

## Slide 11
实施路径：分阶段推进，本期见效与二期闭环
第一阶段
第二阶段
核心目标：交期可视化落地，解决到货时间不透明的紧迫问题（本期见效）
• 物料主数据采购视图字段增强与必填校验，历史数据按物料组分批清洗补录（关键物料优先）
• SRM交货单承诺日期必填改造，建立供应商回复机制与超时两级升级预警
• SRM→SAP异步交货计划回传接口开发（含重试/幂等/告警），ZMR21交货计划明细查询维护
• ZMR61物料到货时间批量查询报表，成品车间缺料预警与快速响应
• 关键交付物：字段增强说明、接口技术规格（FS）、ZMR21/ZMR61程序、UAT测试报告 | 关联需求：A0616（高明115）
核心目标：供应商绩效闭环，实现交期行为的系统化约束（长效治理）
• SRM供应商交期绩效考核体系建设，准时率指标定义、权重配置与绩效报表增强
• 交期不回复/不准时行为自动识别，黑名单准入评估流程与审批工作台建设
• SRM绩效结果→SAP采购组织级冻结（XK05）/黑名单标识联动接口开发
• 供应商通知待办消息优化，订单发出自动提醒与超时两级升级，解冻审批流程
• 关键交付物：绩效规则配置文档、冻结/解冻审批流程、联动接口FS、绩效驾驶舱 | 关联需求：A0017（高明16）
关键里程碑：M1主数据方案与字段规范确认 → M2 SRM交期回传接口开发联调上线 → M3供应商绩效联动机制与审批流程上线→ M4交期可视化驾驶舱与绩效看板上线
实施原则：优先采用SAP标准功能（BAPI/配额管理/标准冻结），最小化定制开发；本期快速见效解决紧迫问题，二期深化闭环实现长效治理；关键用户全程参与UAT，数据迁移按分批灰度推进，上线前完成接口压测与异常演练。
Notes: 实施分两期推进。本期聚焦A0616交期可视化，快速解决到货时间不透明问题；二期聚焦A0017绩效闭环，实现供应商交期行为的系统化约束。
实施原则是优先标准功能、最小化定制，本期见效、二期深化。

## Slide 12
业务价值：交期透明化与绩效闭环的双重收益
100%
物料到货时间可查询率
交期全链路可视化
60%
线下沟通成本降低
采购与车间协同提效
90%
客户交期承诺准确率
数据驱动精准承诺
100%
交期违规自动冻结率
绩效约束系统化
管理价值
• 交期数据从"线下反复确认"变为"系统实时可查"，采购催货工时减少60%
• 供应商交期行为从"人工考核"变为"系统自动联动"，违规响应时间从天级降至分钟级
• 客户交期承诺从"被动预估"变为"数据驱动精准"，承诺准确率从基线提升至90%
• 采购货源分配从"低价优先"变为"交期+价格综合最优"，紧急采购占比下降
• SRM与SAP从"数据断点"变为"交期绩效一体化协同"，双系统数据一致性100%
业务收益
• 成品车间实时获知物料到货时间，生产计划调整频次降低，排产准确率提升
• 销售端客户交期承诺准确率提升至90%，交付违约率下降，客户满意度与复购率提升
• 采购人员从反复催货中解放，聚焦战略寻源与供应商谈判，采购人均效能提升
• 供应商交期准时率持续改善（季度环比提升），供应链断料风险降低，安全库存可优化
• 为集团采购集约化管理提供交期维度数据支撑，支撑集中采购与战略供应商分级管理
Notes: 本页总结方案的业务价值，从量化指标和管理价值两个维度呈现。
核心收益是交期全链路可视化和供应商绩效闭环，最终实现客户交期承诺准确率提升和供应链稳定性增强。

## Slide 13
04
附录：相关文档及原始数据

## Slide 14
Atos Confidential
附录原始需求清单（2条，供应商交期及绩效关联）
原始需求清单 | 需求简述 | 优先级 | 提出部门 | 需求详细说明
A0616 | 物料在SAP增加交付周期 | 高 | 高明生产运营中心 | 物料在SAP增加交付周期，需求部门能直接看到（批量查询），成品车间可根据物料的交付时间快速回复客户产品交付周期。
A0017 | ZPR61 - 采购申请到货情况查询 | 高 | 高明生产运营中心 | SRM交期不回复或不准时，关联到SAP系统自动纳入黑名单。
Notes: Click to add text

## Slide 15
谢谢!